## Slide 1
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 2
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
1、实验目的
1．了解BMP图像的基本格式；
2．了解BMP图像文件的打开和存储；
3．掌握灰度直方图的概念及其计算方法；
4．利用MATLAB（Python）编写BMP图像的打开和存储的程序；
5．利用MATLAB（Python）编写BMP图像直方图统计的程序；
6．在微机上调试程序。
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 3
2、实验原理
2.1、图像的打开与存储
在Matlab中，有图像读取、显示、存储等操作的相关函数，分别为imread、imshow和imwrite，这些函数能对BMP图像进行相应的操作。
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 4
2、实验原理
2.2、图像的直方图
直方图是图像的最基本的统计特征，它反映的是图像的灰度值的分布情况。直方图均衡化的目的是使图像在整个灰度值动态变化范围内的分布均匀化，改善图像的亮度分布状态，增强图像的视觉效果。灰度直方图是图像预处理中涉及最广泛的基本概念之一。
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 5
2、实验原理
2.2、图像的直方图
图像的（灰度统计）直方图是一个一维的离散函数。它的定义为：
设sk为图像f(x，y)的第 k 级灰度值，nk是 f(x，y)中具有灰度值 sk 的象素的个数，N是图像象素总数，则：
ps(sk)= nk/N k=0，1，…，L-1
称为图像f(x，y)的直方图，这里ps(sk)代表原始图中第 k 个灰度级的出现概率。在Matlab中函数imhist可以得到直方图。
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 6
3、实验内容
3.1．图像的基本操作
1．拍摄自己的一幅图像，命名为“姓名拼音.***”，要求能认出你是谁；
2．利用imread( )函数读取该幅图像，存入一个数组中；
3．利用whos 命令提取该读入图像的基本信息；
4．利用imshow()函数来显示这幅图像；比较分析用image（）和imagec（）函数显示图像的有什么区别？
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 7
3、实验内容
3.1．图像的基本操作
5．利用imfinfo 函数来获取图像文件的详细信息；
6．利用imwrite()函数来存储这幅图像，将其保存为8位bmp文件，设为“姓名拼音.bmp”；
7．用im2bw将一幅灰度图像转化为二值图像，并且用imshow 显示出来观察图像的特征。
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 8
3、实验内容
3.2．编写对灰度图像进行直方图统计的程序，并将结果显示在屏幕上。
3.3．记录和整理实验报告
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 9
4、报告要求
4.1、阐明实验的目的、原理和内容；
4.2、打印主要程序并粘贴在实验报告中；
4.3、打印实验结果并粘贴在实验报告中；
4.4、针对实验结果加以分析和总结。
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 10
5、思考题
5.1、图像的打开时，对打开图片的类型有什么要求？
5.2、图像作直方图统计时，对同一灰度级的像素点如何统计？
实验一 数字图像的输入、输出、显示、直方图统计
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院

## Slide 11
A=imread('×××.***')；%读取***格式的图像文件
B=im2gray(A);%将彩色图像转换为灰度图像
C = imcrop(B, [xmin ymin width heigth]);%裁切图像B
imshow(A);%显示读取的图像数据A
imwrite(A,filename)%将数据存储为图像
imhist(A) ;%显示数据A的直方图
a=im2bw(A);%将图像转换为二值图像
附录 数字图像处理常用matlab函数
《数字图像处理》实验- 电子信息与电气工程学院